## Slide 1: MagicARM2000实验箱使用
1、创建工程时，使用的工程模板：

## Slide 2: MagicARM2000实验箱使用
2、调试时目标设备配置 (1)调用目标设备配置窗口

## Slide 3: MagicARM2000实验箱使用
(2)、目标设备配置窗口，单击ADD按钮，显示增加目标设备窗口

## Slide 4: MagicARM2000实验箱使用
(3)、增加目标设备窗口,查找范围
C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\Bin,文件名EasyJtag.DLL,单击打开。

## Slide 5: MagicARM2000实验箱使用
(4)、目标设备配置窗口,单击Configure按钮，显示处理器配置窗口

## Slide 6: MagicARM2000实验箱使用
(5)、处理器配置窗口,Processor配置为LPC2290即可

## Slide 7: MagicARM2000实验箱使用
(6)、配置完目标设备，可能会出现以下错误,原因是与目标设备接口未配置，可使用3方法事先配置；也可如下配置，单击Connect mode按钮，显示接口选择窗口。

## Slide 8: MagicARM2000实验箱使用
(7)、接口选择窗口,选择ATTACH即可.

## Slide 9: MagicARM2000实验箱使用
3、与目标设备接口方式, (1)调用接口配置窗口

## Slide 10: MagicARM2000实验箱使用
(2)接口配置窗口,选择ATTACH即可

## Slide 11: 1.2.1 蜂鸣器实验 一、电路图
1、电路元器件
BUZZER: 蜂鸣器
8550:PNP三极管
(功能：开关)
P0.7引脚：
电路控制端

## Slide 12: 1.2.1 蜂鸣器实验 一、电路图
2、工作原理
（1）、p0.7输出高电平，B（基极）高电平，E（发射机）高电平，EB无电流流过，导致EC关闭，蜂鸣器未加电，不响；
（2）、p0.7输出低电平，B（基极）低电平，E（发射机）高电平，EB有电流流过，导致EC导通，蜂鸣器加电，响。

## Slide 13: 1.2.1 蜂鸣器实验 二、实验内容
[0x40003100]
=00 P0.7输出高电平，蜂鸣器不响；
=01 控制P0.7输出高低电平，蜂鸣器响2声；
=02 控制P0.7输出高低电平，蜂鸣器响3声；

## Slide 14: 1.2.1 蜂鸣器实验 三、编程关键
1、P0.7引脚配置为GPIO输出
(1)配置pinsel0 [15:14]=00 P0.7为GPIO功能

## Slide 15: 1.2.1 蜂鸣器实验 三、编程关键
(2)、P0.7引脚配置为GPIO输出
IO0DIR控制引脚GPIO方向,32位寄存器,位序号与引脚序号相同,当配置[7]=1 ,P0.7引脚GPIO输出

## Slide 16: 1.2.1 蜂鸣器实验 三、编程关键
2、控制P0.7输出高低电平
(1)、IO0SET控制引脚输出高电平, 32位寄存器,位序号与引脚序号相同,当向某位写1时，对应引脚输出高电平.
(2)、IO0CLR控制引脚输出低电平, 32位寄存器,位序号与引脚序号相同,当向某位写1时，对应引脚输出低电平.
(3)、P0.7控制 IO0SET[7]=1 P0.7输出高电平
IO0CLR[7]=1 P0.7输出低电平

## Slide 17: 1.2.1 蜂鸣器实验 四、编写测试蜂鸣器程序
#include "config.h“
uint8 x=0;
int main (void)
{ PINSEL0=PINSEL0&(~(3<<14)); //15:14=00
IO0DIR= 1<<7; // P0.7 输出
IO0SET=1<<7; //蜂鸣器初始化不响
while(1) {
if (x==0) { IO0CLR=1<<7;
x=1; //调试时，设断点
}
else { IO0SET=1<<7;
x=0; //调试时，设断点
} }}

## Slide 18: 1.2.1 蜂鸣器实验 五、C语言访问存储器技术
(1)定义字符指针
unsigned char *p=(unsigned char *)0x40003100;
(2)从存储单元读数据
char x=*p;
(3)向存储单元写数据
char x=‘A’;
*p=x;
(4)指向下一存储单元 p++;

## Slide 19: 1.2.1 蜂鸣器实验 六、程序调试
(1)仔细检查引脚初始化函数编写是否正确
void GPIO_Init(void)
(2)断点配置1：
函数void Warn(void)中，在语句if((x&0x01)==0x01) 前设置断点。
点击运行按钮 ,程序停在此处
观察变量x的值，从而确认0x40003100存储单元值配置是否正确.

## Slide 20: 1.2.1 蜂鸣器实验 六、程序调试
(3)断点配置2：
函数void Warn(void)中，在两个DelayNs(3)语句位置都设置断点。
点击运行按钮 ,依据0x40003100单元的值观察Beep()函数执行是否正确.
错误情况：不响，检查初始化GPIO_Init(void)、
Beep（）函数、或 蜂鸣器元件

## Slide 21: 1.2.2 LED、Key1实验 一、LED电路图
1、电路元器件
2、工作原理： P2.16输出低电平， LED1亮
输出高电平， LED1不亮

## Slide 22: 1.2.2 LED、Key1实验 二、Key1电路图
1、电路元器件
2、工作原理：Key1释放状态，P0.20输入高电平
Key1按下状态，P0.20输入低电平

## Slide 23: 1.2.2 LED、Key1实验 三、实验内容
KEY1释放状态， 8个LED按流水方式显示；
KEY1按下状态，当前LED状态保持不变.

## Slide 24: 1.2.2 LED、Key1实验 四、编程关键
1、与Key1连接的P0.20引脚配置为GPIO
配置pinsel1 [9:8]=00 p0.20=>GPIO

## Slide 25: 1.2.2 LED、Key1实验 四、编程关键
2、与Key1连接的P0.20引脚配置为GPIO输入
IO0DIR 位[20]=0 ,P0.20引脚GPIO输入

## Slide 26: 1.2.2 LED、Key1实验 四、编程关键
3、与LED连接的P2.16..P2.23引脚配置为GPIO
输出
P2口默认为GPIO功能
IO2DIR为32为寄存器，
配置位[23..16]=0b11111111,则
P2.16..P2.23引脚配置为GPIO输出

## Slide 27: 1.2.2 LED、Key1实验 四、编程关键
LED编码表
LED1亮，其它不亮，P2.16输出低电平,其它高电平,编码
数据0b11111111 00000001 11111111 11111111=0xFF01FFFF
LED2亮，其它不亮，P2.17输出低电平,其它高电平,编码
数据0b11111111 00000010 11111111 11111111=0xFF02FFFF
依次类推
LED8亮，其它不亮，P2.23输出低电平,其它高电平,编码
数据0b11111111 10000000 11111111 11111111=0xFF80FFFF
编码表：
const uint32 DISP_TAB[8]={0xff01ffff,0xff02ffff, 0xff04ffff,0xff08ffff, 10ffff,0xff20ffff,
0xff40ffff,0xff80ffff};

## Slide 28: 1.2.2 LED、Key1实验 五、编写KEY1按键测试程序
#include "config.h“
uint32 x;
int main (void)
{ PINSEL1=PINSEL1&(~(3<<8)); //P0.20 GPIO
IO0DIR=IO0DIR&(~(1<<20)); //P0.20 输入
while(1)
{
x=IO0PIN; //获取p0口引脚状态，位20=〉P0.20
}
}

## Slide 29: 1.2.2 LED、Key1实验 五、编写KEY1按键测试程序
调试策略：
在语句x=IO0PIN位置配置断点
程序指针定位在断点处
Key1按键处于释放状态，单击运行按钮，观察变量X的位20,[20]=1正确，否则错误
Key1按键处于按下状态，单击运行按钮，观察变量X的位20,[20]=0正确，否则错误

## Slide 30: 1.2.2 LED、Key1实验 六、编写LED测试程序
与蜂鸣器类似

## Slide 31: 1.2.2 LED、Key1实验 七、程序调试
(1)仔细检查引脚初始化函数编写是否正确
(2)断点配置1：
main中，在语句if(!IsPressedKEY()设置断点。
观察IsPressedKEY()函数是否准确读取Key1按键值
注意：Key1键是否准确按下；Key1键是否损坏

## Slide 32: 1.2.2 LED、Key1实验 七、程序调试
(3)断点配置2：
main中，在语句IO2CLR=DISP_TAB[nStep]设置断点。
观察是否控制LED亮
main中，在语句IO2SET=DISP_TAB[nStep]设置断点。
观察是否控制LED不亮

## Slide 33: 1.2.3 Uart实验 一、UART0数据发送寄存器部署图

## Slide 34: 1.2.3 Uart实验 二、Uart初始化
1、发送策略：查询方式
2、U0DLM，U0DLL配置波特率
UART0波特率=PCLK/(16×(U0DLM×256+U0DLL))
注意：配置U0DLM、U0DLL时，事先必须设置U0LCR[7]=1

## Slide 35: 1.2.3 Uart实验 二、Uart初始化
3、U0LCR线控制寄存器:配置帧格式
4、引脚配置
//P0.0配置为 TxD0 ;P0.1配置为 RxD0
PINSEL0 =(PINSEL0&0xfffffff0)｜0x00000005;

## Slide 36: 1.2.3 Uart实验 三、Uart数据发送
1、数据发送缓冲区状态

## Slide 37: 1.2.3 Uart实验 三、Uart数据发送
2、数据发送程序
void UART0_SendStr(uint8 const * str)
{ while(*str != '\0') //判断字符串是否结束
{ U0THR =*str++; //数据写入发送保持寄存器
while( (U0LSR & 0x40) == 0 ); //判断是否可继续发送数据
}
}

## Slide 38: 1.2.3 Uart实验 四、UART寄存器使用条件
1、U0LCR的位7（DLAB位）决定Uart寄存器是否可用
2、寄存器使用条件
U0THR数据发送寄存器，8位寄存器，使用条件DLAB=0
U0DLM、U0DLL， 8位寄存器，使用条件DLAB=1